## Slide 1
Кафедра экологической безопасности телекоммуникаций
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
Тема : Оценка устойчивости функционирования объектов экономики и
безопасности жизнедеятельности населения и персонала в прогнозируемых
условиях чрезвычайных ситуаций: поражающие факторы, возникающие при
аварии на радиоционно опасном объекте.
Группа: ИКПИ-23
Выполнил: студент Даненко А.А.
Преподаватель: к. воен. н., доц. О.Л. Мальцева
Санкт-Петербург
2025
Задача 4 : Оценка БЖД людей и устойчивости функционирования объекта в случаях радиоактивного загрязнения местности.

## Slide 2: Содержание
Введение
1. Исходные данные для расчета
2. Оценка общей обстановки на объекте связи в случае ЧС
3. Задачи
4. Расчеты
5. Результаты расчетов
Выводы
Инженерно-технические мероприятия
Литература

## Slide 3: Введение
Товарищ преподаватель, главным инженером СУС н.п. Васильковым Андреем Алексеевичем при уяснении задачи и оценки обстановки варианта №85 было выявлено: В результате аварии на АЭС произошел тепловой взрыв, вызвавший разрушение реактора и радиоактивный выброс с последующим загрязнением местности, в результате которого возможно поражение работников объекта связи и жителей населенного пункта.
tн = 3 ч;
tраб = 7 ч;
Рн = 3 Р/ч;
Ддоп = 5 бэр.

## Slide 4: 1. Исходные данные для расчета
Время начала облучения 𝑡н = 3 ч., время работы персонала составляет 𝑡раб = 7 ч. Уровень радиоактивного излучения на время начала облучения составляет Рнач = 3 Р/ч.
Коэффициент ослабления Косл = 7 раз. Допустимая доза облучения персонала Ддоп = 5 бэр .
Для гамма-излучения 1 рентген (1 р) примерно равен одному раду (1 рад) и одному бэр (1 бэр).

## Slide 5: 2. Оценка общей обстановки на объекте СУС в случае ЧС
1. Методом прогнозирования определили потенциально опасные объекты на территории объекта, н.п. Перекаты и на территории, прилегающей к объекту. Ими являются:
радиоционно опасный объект.
2. В результате ЧС могут возникнуть следующие поражающие факторы:
радиоактивный выброс с последующим загрязнением местности

## Slide 6: 3. Задачи
Определить:
Возможную дозу облучения персонала, работающего на открытой территории;
Возможную дозу облучения персонала и жителей посёлка, находящихся в помещении или ПРУ с Kосл = 7;
Допустимое время работы персонала и жителей посёлка на РЗМ;
Дозу облучения жителей посёлка за 8 ч. проживания на РЗМ в жилых домах или
ПРУ с K осл = 7;
Дозу облучения жителей посёлка за двое суток проживания на РЗМ в жилых домах или
ПРУ с K осл = 7;
Дозу облучения жителей посёлка за 30 суток проживания на РЗМ в жилых домах с Kосл = 7;
Пожизненную дозу облучения жителей посёлка в течение 70 лет проживания на РЗМ в жилых домах с Kосл = 7.
Сделать выводы.
Выработать предложения.

## Slide 7: 4. Расчеты
1. Определение возможной дозы облучения персонала и жителей посёлка, работающих на открытой территории.
Определение времени окончания облучения персонала и жителей посёлка:
𝑡к = 𝑡н + 𝑡раб = 3 + 7 = 10 часов

## Slide 8: 4. Расчеты
4.65 Р/ч

## Slide 9: 4. Расчеты
1. Определение возможной дозы облучения персонала и жителей посёлка, работающих на открытой территории:
1.2. Уровень радиоактивного излучения в момент времени t после аварии на АЭС:
P1 = 3 × (1/3)^(-0,4) = 4,65 Р/ч
Вывод:
Так как уровень радиоактивного излучения на 1 час после аварии составляет 4,65 Р/ч, видно, что объект находится в зоне «Опасного загрязнения В» (расстояние от АЭС до объекта до 17,4 км, а ширина до 0,69 км).

## Slide 10: 4. Расчеты
1. Определение возможной дозы облучения персонала и жителей посёлка, работающих на открытой территории:
1. 2. Уровень радиоактивного излучения в момент времени t после аварии на АЭС:

## Slide 11: 4. Расчеты
= 1.86 Р/ч

## Slide 12: 4. Расчеты
1. Определение возможной дозы облучения персонала и жителей посёлка, работающих на открытой территории:
1. 3. Определение уровня радиоактивного излучения на времени окончания
облучения персонала и жителей посёлка:

## Slide 13: 4. Расчеты
16.32 бэр

## Slide 14: 4. Расчеты
= 2.33 бэр
где Kпк и Kпн — коэффициенты пересчета уровня радиоактивного излучения в конце и начале облучения.
Вывод:
На открытой территории за время работы в течение 7 часов персонал и жители посёлка получат возможную дозу радиоактивного облучения 16. бэр, что превышает допустимую дозу радиоактивного облучения в 3.33 раз.
Персонал и жители посёлка, находящиеся в помещениях или ПРУ, получат возможную дозу радиоактивного облучения 2,33 бэр, что не превышает допустимую дозу радиоактивного облучения.

## Slide 15: 4. Расчеты

## Slide 16: 4. Расчеты
3. Определение допустимого времени работы персонала и жителей
посёлка на радиоактивно загрязнённой местности и в помещении:
Выводы:
1. На открытой территории первой смене можно работать не более 1.5 часов. (требования НРБ – первой смене всегда разрешено работать на открытой территории не более 2 часов). Затем персонал необходимо укрыть в загерметизированных служебных помещениях или ПРУ.
2. В служебных помещениях возможно находиться весь рабочий день.
3. Работа персонала на открытой территории и в помещении производится
посменно. Необходим жесткий график работы всех смен с учетом возможной дозы
радиоактивного облучения.

## Slide 17: 4. Расчеты
Вывод:
за 8 ч в доме — доза 2.81 бэр (< 5 бэр) → безопасно.

## Slide 18: 4. Расчеты
Вывод:
доза 9.78 бэр > 3 бэр → требуется временное переселение.

## Slide 19: 4. Расчеты
Вывод:
доза 56.5 бэр > 3 бэр → требуется временное переселение.

## Slide 20: 4. Расчеты
Вывод:
доза доза > 100 бэр → требуется пожизненное переселение.

## Slide 21: Выводы:
Наиболее опасным для н.п. Перекаты является долгосрочное проживание на радиоактивно загрязнённой местности. Суммарная доза облучения жителей за 70 лет может составить 3332 бэр (многократно превышая порог в 100 бэр), что создаёт неприемлемый риск для жизни и здоровья и требует пожизненного переселения населения.
Объект и населённый пункт находятся в зоне «Сильного радиоактивного загрязнения» (Зона Б), что подтверждается мощностью дозы на 1 час после аварии P₁ = 4,66 Р/ч (в пределах 1,4–4,2 Р/ч). Данный уровень радиации представляет серьёзную угрозу при длительном пребывании на местности.
В условиях радиоактивного загрязнения, работа и нахождение на открытой местности строго лимитированы:
  Работа первой смены на открытой территории не должна превышать 2 часов (требование НРБ).
  Допустимое время пребывания на открытой местности по расчёту — Tтреб = 1,55 ч.
  В помещениях (Kосл = 7) можно находиться весь рабочий день (7 ч) без превышения допустимой дозы.
  За 6 часов на открытой местности доза составит 16,49 бэр (превышение в 3,3 раза), а в помещениях — 2,36 бэр (ниже допустимых 5 бэр).
Для защиты персонала и населения необходимо провести следующие первоочередные мероприятия:
  Организовать временное переселение жителей, так как доза за 30 суток превышает 3 бэр.
  Ввести жёсткий посменный график работы с ограничением времени на открытой территории.
  Обеспечить использование герметизированных помещений и ПРУ как основного средства радиационной защиты.
  Проводить регулярную радиационную разведку и при необходимости — дезактивацию территории и зданий.

## Slide 22
Оценка БЖД жителей н.п., персонала объекта и устойчивость функционирования объекта в случае выброса радиоциноо опасных веществ.
1. Для ранней фазы аварии (первые 2-10 суток):
При прогнозируемой дозе облучения 50 Р и более требуется проведение общей эвакуации населения
При дозе облучения 100 бэр за двое суток необходима экстренная эвакуация
Пребывание на открытой территории должно быть ограничено 2 часами в сутки
2. Для промежуточной фазы (первые месяцы):
При дозе облучения более 3 бэр за 30 суток необходимо временное переселение жителей
Отселение может быть прекращено при снижении месячной дозы до 1 бэр
3. Основные защитные мероприятия включают:
Регулярный радиационный контроль окружающей среды и продукции
Дозиметрический контроль населения
Медицинское наблюдение за критическими группами населения
Ограничение хозяйственной деятельности в зависимости от зоны загрязнения

## Slide 23: Инженерно-технические мероприятия:
Инженерно-технические мероприятия на химически опасном объекте должны включать:
3. Организация работ
  Вахтовый метод работы персонала
  Привлечение всех сотрудников к дезактивации
  График очередности работ по технологической важности
  Комиссия по приемке дезактивированных объектов
4. Обеспечение деятельности
  Поэтапное восстановление работы подразделений
  Организация подвоза рабочих вахт
  Соблюдение норм радиационной безопасности
1. Контроль и защита
  Постоянный радиационный мониторинг (каждые 6 часов)
  Герметизация служебных помещений
  Дозиметрический контроль персонала
2. Специальная обработка
  Дезактивация критических объектов:
  Подходы к убежищам и ПРУ
  Объекты энерго- и водоснабжения
  Развертывание станции обеззараживания транспорта
  Организация санитарно-обмывочного пункта

## Slide 24: Литература
1. Воздвиженский Ю. М., Панихидников С. А. Безопасность жизнедеятельности на предприятиях связи в условиях чрезвычайных ситуациях / СПбГУТ. – СПб., 2013.
2. Воздвиженский Ю.М. Методические рекомендации для практических занятий и задания для студентов всех направлений (специальностей) по оценке устойчивости функционирования объектов связи в чрезвычайных ситуациях/Ю. М. Воздвиженский, В. А. Феоктистов, В. К. Иванов. СПбГУТ, – СПб., 2014.
3. Воздвиженский Ю. М. Безопасность жизнедеятельности на предприятиях связи / Ю.М. Воздвиженский, Н. Н Короткова, Е. Н. Костромина, С.А. Овчинников, Г. Н. Бучин. СПбГУТ, – СПб., 2009.
4. Воздвиженский Ю. М., Короткова Н.А. Безопасность жизнедеятельности. Некоторые аспекты психологии поведения человека в чрезвычайных ситуациях./ СПбГУТ. –СПб., 2005.
5. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99): Гигиенические нормативы. – М.: Центр санитарно-эпидемиологического нормирования, гигиенической сертификации и экспертизы Минздрава России, 1999. – 116 с.

## Slide 25: Спасибо за внимание
дата